Utilisation dE SISMOLOG

| Commandes | Définition d’une coupe |
| --- | --- |
| Affichage des séismes | Affichage des altitudes |
| Le logiciel affiche par défaut les séismes de magnitude supérieure à 5. Pour voir tous les séismes, modifier la sélection de magnitude. Les séismes sont repérés par des points avec un code coloré concernant la profondeur de leur foyer : jaune de 0 à 70 km de profondeur ; rouge de 70 à 300 km de profondeur et noir 300 à 700 km de profondeur | Les altitudes positives et négatives sont représentées par des codes couleurs. En mode carte, une barre située en bas de l’écran à droite permet de retrouver ces codes couleurs. Il suffit de déplacer le curseur dessus pour obtenir les valeurs en mètres correspondant à chaque couleur. |

# Text boxes

Sélection de la magnitude des séismes (par défaut le nombre de séismes affichés est restreint)

Accès aux commandes afficher : les villes, les contours de plaques… Afficher les infos permet d’obtenir le nom des volcans en passant dessus avec la souris

Accès à la commande coupe : définition et tracé

Actif après 3 zooms successifs, modèle 3D de la zone

antizoom

zoomm

Se positionner sur la carte

Afficher les séismes

Afficher les volcans

Retour à la carte globale

Cocher la case « échelle 1:1 »  pour avoir des échelles horizontale et verticale identiques.

Agir sur le zoom et limiter la coupe à la zone utile permet d’avoir la précision maximale.

Extrémité de la coupe pouvant être déplacée en cliquant et glissant le point 2

Largeur de la coupe pouvant être modifiée en utilisant les flèches qui apparaissent lorsqu’on clique sur les limites

Point de départ de la coupe pouvant être déplacé en cliquant et glissant le point 1