FICHE TECHNIQUE D’UTILISATION DU MICROSCOPE POLARISANT

Le microscope polarisant permet de déterminer les éléments d’une roche (minéraux) et leur distribution dans l’espace. L’observation microscopique d’une roche nécessite la réalisation préalable d’une lame de roche quasi-transparente (0,03 mm d’épaisseur) par découpe à la scie de macro-échantillons de roches, puis ponçage.

Le microscope polarisant diffère du microscope optique de biologie car il possède :

- une platine tournante à faire tourner durant l’observation pour la détermination des minéraux

- un polariseur et un analyseur qui polarisent la lumière (c’est-à-dire ne la laisse vibrer) que dans une seul plan (alors que la lumière émise par une source lumineuse vibre dans toutes les directions).

Préparation du matériel :

- Placer la potence devant soi, brancher le microscope et l’allumer.

- Vérifier l’état du microscope : diaphragme ouvert, tube optique relevé et objectif de plus faible grossissement enclenché, bon état de fonctionnement des vis de réglage.

- Installer l’analyseur de telle manière que son repère soit aligné avec celui du polariseur ; ainsi, en l’absence de minéraux, aucune lumière ne passe (extinction complète dans l’oculaire), le polariseur et l’analyseur sont dits croisés (perpendiculaires) ; ils doivent toujours être disposés ainsi, seule la lame mince pourra tourner grâce à la platine.

- Installer la lame mince de roche et procéder pour la mise au point comme pour un microscope optique.

Rangement : rendre le microscope prêt à l’emploi pour l’utilisateur suivant :

a.	Remonter le tube optique, remettre l’objectif de faible grossissement en position d’observation

b.	Enlever la lame et la poser à l’abri. Ranger l’analyseur. Eteindre la lampe, détacher et ranger le fil électrique. Remettre la housse de protection du microscope.

c.    Nettoyer la paillasse.

# Text boxes

Etude en lumière polarisée non analysée (LPNA)

L’observation s’effectue avec le polariseur sans l’analyseur. Elle donne accès à :

- la texture de la roche :

- entièrement cristallisée (minéraux jointifs) : texture grenue (roche plutonique)

- contenant des cristaux et du verre : texture microlitique (roche volcanique)

- possédant un sens d’orientation préférentiel des minéraux (roche métamorphique)

- la détermination des minéraux par :

- leur forme   (globulaire, allongée, en baguette, …)

- leur couleur naturelle   (Biotite : marron ; Glaucophane : bleue)

- leur relief  (si le minéral a l’air d’être au dessus de la lame, on dit qu’il a un fort relief ; ex : grenat -  s’il semble être  au même niveau que les autres il a un faible relief ; ex : quartz).

- leur altération : le quartz est inaltérable, il apparaît limpide ; d’autres minéraux sont altérés par les conditions de surface, ils apparaissent sales (feldspaths) ou craquelés (olivine)

- leurs clivages : microfractures  (les amphiboles ont 2 clivages à 120°, les pyroxènes ont 2 clivages à 90°).

Etude en lumière polarisée et analysée (LPA)

L’observation s’effectue avec le polariseur et l’analyseur. Elle donne accès à :

* Détermination des minéraux par :

- leurs macles : juxtaposition au sein d’un même minéral de plages sombres et claires (ex : zébrures noire et blanche caractérisant les plagioclases)

- les teintes de polarisation : en LPA, de nouvelles couleurs apparaissent ; on ne détermine pas les minéraux d’après leur couleur car le simple fait de tourner la platine change les couleurs, mais par leur ordre de polarisation : 1er ordre (couleurs "pâles") ;  2ème ordre (couleurs "vives”)

Certains minéraux sont isotropes c’est à dire qu’ils ne laissent pas passer la LPA et apparaissent toujours noirs (ex : toute structure non cristallisée comme le verre ; le grenat).